## Slide 1: BloomBot
An IoT project developed by Bloom ™
Notes: Seja muito bem vindo ao vídeo de apresentação do bloombot, o robô equilibrista desenvolvido pela equipe Bloom como projeto final para o componente curriculoar de OBJETOS INTELIGENTES CONECTADOS

## Slide 2: Um projeto do futuro
A robótica cresceu de uma forma enorme. Não é apenas algo de um filme de ficção científica. Um fluxo dedicado de engenharia surgiu em várias faculdades de engenharia. Eventos universitários, festivais e competições de robótica despertam um grande interesse dos entusiastas por robôs.
Notes: Conntetualizando um pouco sobre robótica.

## Slide 3: Hardware do BloomBot

## Slide 5: Software do BloomBot

## Slide 6
#include <ESP8266WiFi.h> // Importa a Biblioteca ESP8266WiFi
#include <PubSubClient.h> // Importa a Biblioteca PubSubClient
//defines de id mqtt e tópicos para publicação e subscribe
#define TOPICO_SUBSCRIBE "MQTTBloomBot"//MQTT de escuta
#define TOPICO_PUBLISH "MQTTBloomBot“ //MQTT de envio de informações para Broker
#define ID_MQTT "MQTTBloomBot01" //id mqtt (para identificação de sessão)
IMPORTANTE: este deve ser único no broker (ou seja, se um client MQTT tentar entrar com o mesmo id de outro já conectado ao broker, o broker irá fechar a conexão de um deles).

## Slide 7
Definição do Wi-Fi, MQTT e variáveis e objetos globais
const char* SSID = "Really Girl ?";
const char* PASSWORD = "Yagmilituda";
const char* BROKER_MQTT = "iot.eclipse.org";
int BROKER_PORT = 1883;
WiFiClient espClient;
PubSubClient MQTT(espClient);
char EstadoMotorDireto = '0';
char EstadoMotorEsquerdo = '0';

## Slide 8
Implementações das funções
void setup()
{
//inicializações:
InitOutputs();
initSerial();
initWiFi();
initMQTT();
}

## Slide 9
Função: inicializa os outputs em nível lógico baixo (desliga os dois motores).
void InitOutputs(void)
{
pinMode(MOTOR_DIRETO, OUTPUT);
pinMode(MOTOR_ESQUERDO, OUTPUT);
digitalWrite(MOTOR_DIRETO, LOW);
digitalWrite(MOTOR_ESQUERDO, LOW);
}

## Slide 10
Função: inicializa comunicação serial para fins de monitorar no terminal serial o que está acontecendo.
void initSerial()
{
Serial.begin(115200);
}

## Slide 11
Função: inicializa e conecta-se na rede WI-FI desejada
void initWiFi()
{
delay(10);
Serial.println("------Conexao WI-FI- Robo IoT com NodeMCU -----");
Serial.print("Conectando-se na rede: ");
Serial.println(SSID);
Serial.println("Aguarde");
reconectWiFi();
}

## Slide 12
Função: inicializa parâmetros de conexão MQTT(endereço do broker, porta e seta função de callback).
void initMQTT()
{
MQTT.setServer(BROKER_MQTT, BROKER_PORT); //informa qual broker e porta deve ser conectado
MQTT.setCallback(mqtt_callback); //atribui função de callback (função chamada quando qualquer informação de um dos tópicos subescritos chega)
}

## Slide 13
Programa principal.
void loop()
{
//garante funcionamento das conexões WiFi e ao broker MQTT
VerificaConexoesWiFIEMQTT();
//envia o status de todos os outputs para o Broker no protocolo esperado
EnviaEstadoOutputMQTT();
//keep-alive da comunicação com broker MQTT
MQTT.loop();
}

## Slide 14
Função: verifica o estado das conexões WiFI e ao broker MQTT. Em caso de desconexão (qualquer uma das duas), a conexão é refeita.
void VerificaConexoesWiFIEMQTT(void)
{
if (!MQTT.connected())
reconnectMQTT(); //se não há conexão com o Broker, a conexão é refeita
reconectWiFi(); //se não há conexão com o WiFI, a conexão é refeita
}

## Slide 15
Função: reconecta-se ao broker MQTT (caso ainda não esteja conectado ou em caso de a conexão cair) em caso de sucesso na conexão ou reconexão, o subscribe dos tópicos é refeito.
void reconnectMQTT()
{
while (!MQTT.connected())
{
Serial.print("* Tentando se conectar ao Broker MQTT: ");
Serial.println(BROKER_MQTT);
if (MQTT.connect(ID_MQTT))
{
Serial.println("Conectado com sucesso ao broker MQTT!");
MQTT.subscribe(TOPICO_SUBSCRIBE);
}

## Slide 16
else
{
Serial.println("Falha ao reconectar no broker.");
Serial.println("Havera nova tentatica de conexao em 2s");
delay(2000);
}
}
}

## Slide 17
Função: reconecta-se ao WiFi
void reconectWiFi()
{
//se já está conectado a rede WI-FI, nada é feito. Caso contrário, são efetuadas tentativas de conexão
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
return;
WiFi.begin(SSID, PASSWORD); // Conecta na rede WI-FI
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
{
delay(100);
Serial.print(".");
}

## Slide 18
Serial.println();
Serial.print("Conectado com sucesso na rede ");
Serial.print(SSID);
Serial.println("IP obtido: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
}

## Slide 19
Função: envia ao Broker o estado atual do output.
void EnviaEstadoOutputMQTT(void)
{
char EstadosMotores[3];
EstadosMotores[0] = EstadoMotorDireto;
EstadosMotores[1] = '-';
EstadosMotores[2] = EstadoMotorEsquerdo;
MQTT.publish(TOPICO_PUBLISH, EstadosMotores);
Serial.println("- Estados dos motores enviados ao broker!");
delay(1000);
}

## Slide 20
Função: função de callback esta função é chamada toda vez que uma informação de um dos tópicos subescritos chega).
void mqtt_callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
{
String msg;
//obtem a string do payload recebido
for(int i = 0; i < length; i++)
{
char c = (char)payload[i];
msg += c;
}

## Slide 21
Payload do MQTT | Movimentação
P | Robô para a movimentação.
D | Robô movimenta-se para a direita.
E | Robô movimenta-se para a esquerda.
F | Robô movimenta-se para a frente.

## Slide 22
Para ir para frente, os dois motores são ligados.
if (msg.equals("F"))
{
digitalWrite(MOTOR_DIRETO, HIGH);
digitalWrite(MOTOR_ESQUERDO, HIGH);
EstadoMotorDireto = '1';
EstadoMotorEsquerdo = '1';
}

## Slide 23
Para ir para a direita, somente o motor da esquerda é ligado.
if (msg.equals("D"))
{
digitalWrite(MOTOR_DIRETO, LOW);
digitalWrite(MOTOR_ESQUERDO, HIGH);
EstadoMotorDireto = '0';
EstadoMotorEsquerdo = '1';
}

## Slide 24
Para ir para a esquerda, somente o motor da direita é ligado
if (msg.equals("E"))
{
digitalWrite(MOTOR_DIRETO, HIGH);
digitalWrite(MOTOR_ESQUERDO, LOW);
EstadoMotorDireto = '1';
EstadoMotorEsquerdo = '0';
}

## Slide 25
Para parar, os dois motores são desligados.
if (msg.equals("P"))
{
digitalWrite(MOTOR_DIRETO, LOW);
digitalWrite(MOTOR_ESQUERDO, LOW);
EstadoMotorDireto = '0';
EstadoMotorEsquerdo = '0';
}

## Slide 26: Interface Web
O Protocolo MQTT permite o controle do BloomBot com ESP8266 NodeMCU a partir de uma página web.

## Slide 27: Conclusão
"Um ser humano deve transformar informação em inteligência ou conhecimento. Tendemos a esquecer que nenhum computador jamais fará uma nova pergunta.“
Grace Hopper, cientista da computação pioneira em programação.
Beatriz Novais – 31951155
Tayná Lopes – 31865038
Danilo Cicero - 31803881